Инструкция по монтажу карнизов и молдингов

01 02 Нанесите монтажный клей на боковые поверхности и равномерно распределите его по плоскости. Приложите элемент к стене и закрепите его на нужном уровне (используйте отделочные гвозди 4 см для временного закрепления).

03 04 Нанесите специальный клей для стыков на одну из поверхностей. Клей следует наносить с избытком. Приложите второй элемент. Убедитесь, что карнизы плотно (без зазоров) по всей плоскости стыка примыкают друг к другу, а в местах соединений наружу выступил клей.

Ошибка! Ошибка! Ошибка! Ошибка!

05 06 При монтаже карнизов для скрытого освещения используйте монтажный клей и саморезы (3-4 шт. на 2 м). Для повышения надёжности монтажа используйте саморезы (3-4 шт. на 2 м).

07 08 После высыхания клея (через 24 часа) удалите излишки клея при помощи острого ножа и средней шкурки. Зачистите места соединений при помощи наждачной бумаги.

09 10 Если в результате неправильного монтажа образовались щели, заполните их клеем. Нанесите краску на поверхность карниза или молдинга, предварительно прокрасив швы.